ИНФОРМАЦИЯ

о   работе  УК ООО «Жилсервис» в   2014г. по подготовке  к осеннее-зимнему периоду 2014-2015г.г.

Управляющая компания  ООО «Жилсервис»    учреждена      2 июня   2008г.

В настоящее время управляющая компания обеспечивает содержание общего имущества и техническое обслуживание общих коммуникаций 77 многоквартирных домов -- полезной площадью 72549,07м2, из них с центральным отоплением 70д – 58740,39, с местным отоплением 7 домов-3724,3м², квартиры с индивидуальным отоплением -13518,71м2

Пятиэтажных домов - 9

3-х этажных домов  -  8

2-х этажных домов   - 59

одноэтажных домов   -  1

Всего обслуживается 1620 лицевых счетов  по договорам между управляющей компанией и собственниками помещений, по договорам социального найма  обслуживаем 30 квартиры,15 комнат в общежитии.

В  течении  мая – сентября 2014года  согласно графика и  плана  мероприятий    по подготовке к зиме в 2014–2015г.г. проделаны работы  по  ремонту  многоквартирных домов и подготовке инженерных сетей к осенне - зимнему периоду 2014 -2015г.г.

В управляющей компании разработаны мероприятия, создана комиссия по проверке и подготовке  многоквартирных домов к работе в осенне-зимний период, заключаются  договора о поставке  электроэнергии, воды, газа, тепла. Сантехнической службой  проводится  работа по ремонту тепловых  узлов в многоквартирных домах, а также всей запорной арматуры, производится ревизия задвижек, вентилей. Устраняются   неисправности электротехнических устройств в подъездах, подвалах, выполняются заявки по платным услугам (сантехнические, электротехнические). Переводятся   квартиры на индивидуальное  отопление. С 2006г. переведено 260 квартир, это экономия жильцам  в 3-5  раз  по оплате за отопление. В 2014г. в  работе  по переводу на индивидуальное  отопление  находятся  еще  29квартир, в 2011г. перешел на инд. отопление  дом  пер. Вокзальный д.7, в 2012г  - ул.Спортивная д.2а, в 2013г  ул.Лесная д.4а, в 2014г переходит  на индив. отопление  ул.Красноармейская д.17

Выполнили по текущему  ремонту в 2014году следующие  работы:

| № п/п | Адрес | Ед. изм. | Объем запла нир. работ | Объем выпол. работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Общестроительные работы: |  |  |  |
|  | Ремонт кровли: | м2 | 277,3 | 277,3 |
| 1 | а) мягкой: | м2 | 250,5 | 250,5 |
|  | 1.6кв-л д.4-8,7м2 | м2 | 8,7 | 8,7 |
|  | 2. ул. Белорусская д.74-78,3+13,5 | м2 | 91,8 | 91,8 |
|  | 3. 1 МКР д.12- | м2 | 150 | 150 |
| 2 | б) шиферной: ул.Октябрьская д.25-4,13м2, ул.Фрунзе д.20-11,6м2,ул.Красноармейская д.18б-2,8м2,ул.Белорусская д.39-1,82м2, | м2 | 20,4 | 20,4 |
| 3 | Крепление шифера: ул.Лесная д.13-1,8м2, ул.Пионерская д.25а -2,7м2. | м2 | 4,5 | 4,5 |
| 4 | Смена поврежденного листа шифера: ул. Ленина д.54-1,85м2 | м2 | 1,85 | 1,85 |
| 5 | Крепление стропильных ног: ул.Фрунзе д.20-1,5м | м | 1,5 | 1,5 |
| 6 | Крепление парапета из металла: ул.Красноармейская д.19 | м | 25 | 25 |
| 7 | Устройство «обделок» из оцинкованной стали: ул.Октябрьская д.25 - 5м, ул. Фрунзе д.20-85м, | м | 90 | 90 |
| 8 | Устройство примыканий к вент. каналам: ул. Красноармейская д.13-5м | м | 5 | 5 |
| 9 | Крепление металлических «коньков» кровли: ул.Лесная д.13-12м2, ул.Красноармейская д.13-6,67м2, д.17-1м2,ул.Вокзальная д.46а-1,8м2 | м2 | 21,5 | 21,5 |
| 10 | Навеска водосточных труб кв-л д.4-1м | м | 1 | 1 |
| 11 | Крепление дерев. поручня: ул.Красноармейская д.13-10,5м | м | 10,5 | 10,5 |
| 12 | Смена «коньков: пер.Вокзальный д.1-3м | м | 3 | 3 |
| 13 | Смена водосточных труб: 6 кв-л д.4-12,4м | м | 12,4 | 12,4 |
| 14 | Крепление водосточных труб: ул.Садовая д.31-4 м | м | 4 | 4 |
| 15 | Укладка линолеума в кабинете: ул. Мглинская д.17-21,35м2 | м2 | 21,4 | 21,4 |
| 16 | Ремонт подъездов в домах: 1 МКР д.13(2под-да), ул.Белорусская д.74- 1по-д, ул.Красноармейская д.18б-3под, ул.Красноармейская д.13-3под-да, ул.Красная д.1-2под-да, ул.Спортивная д.2а-2под-да, ул.Вокзальная д.46-3 под-да, 6 кв-л д.4 | дом/ под-д | 8/20 | 8/20 |
| 17 | Ремонт штакетного забора: ул.Ленина д.75-3,02м,1 МКР д.9-3,9м, ул.Октябрьская д.25-3,8м, д.27-3,2м | м | 14 | 14 |
| 18 | Устройство штакетного забора: ул. Ленина д.61-4,4м | м | 4,4 | 4,4 |
| 19 | Устройство сплошного забора: ул.Красная д.26-3,8м | м | 3,8 | 3,8 |
| 20 | Масляная окраска скамеек: ул. Красноармейская д.13-3,4м2 | м2 | 3,4 | 3,4 |
| 21 | Масляная окраска стола, книжных полок: ул. Мглинская д.17 | м2 | 22,5 | 22,5 |
| 22 | Масляная окраска газовой трубы: ул.Белорусская д.74 | м2 | 7,62 | 7,62 |
| 23 | Масляная окраска стен: ул.Белорусская д.74-19,5м2,ул.Спортивная д.2а-14м2 | м2 | 33,5 | 33,5 |
| 24 | Остекление окон в подъездах: ул. Ленина д.61-0,25м2,6кв-л д.4-2,8м2,1 МКР д.12-0,81м2,ул.Красноармейская д.4-0,3м2 | м2 | 4,2 | 4,2 |
| 25 | Обивка дверей оцинкованной сталью: ул.Спортивная д.2а-3м2,ул.Лесная д.4а-0,3м2 | м2 | 3,3 | 3,3 |
| 26 | Установка замка: ул. Мглинская д.17 (столярка)-1шт | шт | 1 | 1 |
| 27 | Ремонт дверной коробки: ул.Спортивная д.2а-1шт | шт | 1 | 1 |
| 28 | Ремонт дверного полотна: ул.Красноармейская д.9-1шт,ул.Лесная д.4а-1шт, ул.Октябрьская д.21 | шт | 3 | 3 |
| 29 | Установка оконных задвижек: 6 кв-л д.4 | пара | 14 | 14 |
| 30 | Навеска пружин на дверях: ул. Октябрьская д.21-1шт | шт | 1 | 1 |
| 31 | Ремонт оконных рам: | ств |  |  |
| 32 | Ремонт и устройство «отмосток»: 1 МКР д.9-5м3, 6кв-л д.4 -0,024м3,пер.Вокзальный д.5-0,273м3, ул.Красная д.12-0,05м3, ул.Пионерская д.25д-0,31м3,ул.Красноармейская д.7-0,10м3 | м3 | 5,8 | 5,8 |
| 33 | Ремонт подходов к подъездам: пер.Вокзальный д.17-0,53м3 | м3 | 0,53 | 0,53 |
| 34 | Ремонт дымовентиляционнык дверей выхода на кровлюх каналов: ул. Лесная д.13-0,153м3, пер.Вокзальный д.5-0,0222м3,1 МКР д.12-0,95м3,ул.Ленина д.39-0,07м3 | м3 | 1,2 | 1,2 |
| 35 | Штукатурка вент. каналов: ул.Лесная д.13-4,55м2. | м2 | 4,55 | 4,55 |
| 36 | Кирпичная кладка опорной стены: пер.Вокзальный д.5-0,962м2 | м2 | 0,962 | 0,962 |
| 37 | Ремонт штукатурки стен отдельными местами подъезда: ул. Красноармейская д.7-5,8м2 | м2 | 5,8 | 5,8 |
| 38 | Штукатурка швов и стыков блоков, панелей: 6 квартал д. 4 -3,5м2 | м2 | 3,5 | 3,5 |
| 39 | Штукатурки цоколя: ул.Садовая д.31 | м2 | 14 | 14 |
| 40 | Окраска цоколя: ул.Садовая д.31 | м2 | 20 | 20 |
| 41 | Ремонт штукатурки входа в подъезд: ул. Лесная д.11 | м2 | 1,9 | 1,9 |
| 42 | Ремонт цем. стяжки входа в подъезд: ул. Лесная д.11-1,8м2 | м2 | 1,8 | 1,8 |
| 43 | Ремонт цем. стяжки входа в подвал: ул.Садовая д.31 | м2 | 1 | 1 |
| 44 | Ремонт цем. стяжки: ул.Спортивная д.2а | м2 | 2,9 | 2,9 |
| 45 | Бетонирование дорожки к подъезду: пер.Вокзальный д.5-0,05м3,ул.Советская д.5-0,44м3 | м3 | 0,5 | 0,5 |
| 46 | Прочистка дымовентиляционных каналов: весь жилой фонд | дом | 77 | 77 |
| 47 | Изготовление и установка скамеек: пер. Вокзальный д.7-2шт, 1МКР д.13 -2шт, ул.Белорусская д.74-3шт,ул.Красноармейская д.18б-3шт, ул.Пионерская д.25б-3шт, ул.Пионерская д.27б-2шт, ул. Лесная д.11-1шт, ул.Пионерская д.27-2шт, 1 МКР д.9-1шт, ул.Октябрьская д.25-2шт,д.27-3шт, пер.Вокзальный д.15-3шт + 3шт,ул.Садовая д.31-2шт, 6 кв-л д.4-1шт | шт | 30 | 30 |
| 48 | Ремонт скамеек: 1 МКР д.9-2шт, 1 МКР д.12-1шт | шт | 3 | 3 |
| 49 | Изготовление и установка столов: пер.Вокзальный д.7-1шт,ул.Пионерская д.25б-1шт, ул.Октябрьская д.25-1шт, пер.Вокзальный д.15-2шт. ул.Пионерская д.25-1шт | шт | 6 | 6 |
| 50 | Изготовление и установка песочниц: ул.Садовая д.25а-1шт, ул. Пионерская д.27б-1шт, ул.Красноармейская д.5-1шт | шт | 3 | 3 |
| 51 | Ремонт песочницы: 1 МКР д.13-1шт | шт | 1 | 1 |
| 52 | Ремонт цем. стяжки пола в подъезде: ул.Лесная д.11-1,4м2 | м2 | 1,4 | 1,4 |
| 53 | Ремонт цем. стяжки крыльца: ул.Белорусская д.27-28,7м2 | м2 | 28,7 | 28,7 |
| 54 | Подшивка «козырька» входа пластиком: ул.Белорусская д.111а-7,5м2 | м2 | 7,5 | 7,5 |
| 55 | Ремонт штукатурка стен крыльца: ул.Белорусская д.27 | м2 | 5 | 5 |
| 56 | Устройство полов из оргалита: ул. Мглинская д.17-0,7м2 | м2 | 0,7 | 0,7 |
| 57 | Устройство пола из оргалита: ул. Мглинская д.17-6,8м2. | м2 | 6,8 | 6,8 |
| 58 | Известковая окраска столбов по кирпичу: ул.Ленина д.81а-16м2,ул.Ленина д.75-25м2,ул.Ленина д.63-4,8м2,ул.Ленина д.57-51м2,ул.Ленина д.39-16м2,ул.Октябрьская д.11-7,3м2,ул.Ленина д.61-1,5м2. | м2 | 121,6 | 121,6 |
| 59 | Изготовление дерев, пожарного щита: ул. Мглинская д.17-1шт. | шт | 1 | 1 |
| 60 | Изготовление крышки деревянной для стола: ул.Красная д.1-1м2 | м2 | 1 | 1 |
| 61 | Замена деревянного поручня: ул.Спортивная д.2а-15м | м | 15 | 15 |
| 62 | Крепление деревянного поручня: ул. Лесная д.7 | м | 4,21 | 4,21 |
|  | 2.Сантехнические работы: |  |  |  |
|  | 1.Центральное отопление: |  |  |  |
| 63 | Смена трубы д=20мм: 6кв.л д.4-2м | м | 2 | 2 |
| 64 | Смена трубы д=25мм: 6кв.л д.4-8м | м | 8 | 8 |
| 65 | Смена трубы д=40мм: пер.Вокзальный д.1-3,6м | м | 3,6 | 3,6 |
| 66 | Смена труб д = 50мм: 6кв-л д.4-1м | м | 1 | 1 |
| 67 | Смена труб Д = 63мм из п.п. труб: ул.Садовая д.31(подвал)-1м, 1 МКР д.12 д=110мм-1м | м | 2 | 2 |
| 68 | Смена труб д = 63мм: 1 МКР д.12 д=63мм-1м | м | 1 | 1 |
| 69 | Устранение течи в п.п.трубе Д=63мм: ул.Пионерская д.27 | дом | 1 | 1 |
| 70 | Заделка стыков в трубе Д=63мм: ул.Октябрьская д.11(т/у)-2шт | шт | 2 | 2 |
| 71 | Смена вентилей д=20мм: ул.Советская д.3-5шт | шт | 5 | 5 |
| 72 | Смена шарового крана Д=20мм: весь жилой фонд | шт | 30 | 30 |
| 73 | Смена шарового крана Д=25мм: весь жилой фонд | шт | 25 | 25 |
| 74 | Смена крана Д=25мм: ул.Вокзальная д.50а-1шт. | шт | 1 | 1 |
| 75 | Установка отводов Д=76мм: ул.Вокзальная д.50а-2шт и.т.д | шт | 8 | 8 |
| 76 | Установка заглушек в вентиле системы отопления: ул.Пионерская д.25б/6-2шт | шт | 2 | 2 |
| 77 | Установка заглушек на грязевике: ул.Красноармейская д.5(т/у)-2шт | шт | 2 | 2 |
| 78 | Ревизия ЗРА (всего жилого фонда) согласно графика подготовки к зиме: | дом | 77 | 77 |
| 79 | Ремонт ЗРА на всех домах | дом | 77 | 77 |
| 80 | Смена кранов «Маевского»:ул.Фрунзе д.20/26-1шт | шт | 1 | 1 |
| 81 | Перепаковка кранов: ул.Красноармейская д.8/11-1шт | шт | 1 | 1 |
| 82 | Регулировка системы отопления: | дом | 77 | 77 |
| 83 | Смена сгонов д = 40мм: Ленина д.61/8-1шт,ул.Красная д.12-2шт,1 МКР д.13-1шт. | шт | 4 | 4 |
| 84 | Смена муфт: ул.Красная д.12-1шт, пер.Вокзальный д.17/4-2шт | шт | 3 | 3 |
| 85 | Смена пробки в отопительном приборе: Ленина д.61/8-1шт | шт | 1 | 1 |
| 86 | Перепаковка сгонов Д=20мм: весь жилой фонд | шт | 30 | 30 |
| 87 | Перепаковка сгонов Д=25мм: весь жилой/фонд | шт | 28 | 28 |
| 88 | Перепаковка сгонов Д=32мм: 1МКР д.13-16шт | шт | 16 | 16 |
| 89 | Перепаковка сгонов Д=40мм: 1МКР д.13-4шт и т.д | шт | 18 | 18 |
| 90 | Перепаковка контрогаек д=50мм: Вокзальная 50а/18-2шт,1МКР д.13-4шт и т.д | шт | 12 | 12 |
| 91 | Перепаковка контрогаек д=40мм: 1МКР д.13(подвал)-4шт. | шт | 18 | 18 |
| 92 | Перепаковка сгонов д=32мм: ул.Вокзальная д.50а/18 | шт | 1 | 1 |
| 93 | Перепаковка заглушек Д=20мм: ул.Октябрьская д.27(подвал)-2шт | шт | 2 | 2 |
| 94 | Перепаковка отопительного прибора: пер.Вокзальный д.15/18-1шт, 1 МКР д.13/9-2шт,6кв-л д.4-1шт, ул.Красная д.12/3-1шт | радиатор | 5 | 5 |
| 95 | Перепаковка муфты: ул.Вокзальная д.50а /18-1шт и т д. | шт | 18 | 18 |
| 96 | Перепаковка вентиля Д=40мм:ул.Мглинская д.17 | шт | 1 | 1 |
| 97 | Смена муфты из п.п. Д=20мм: ул.Мглинская д.21/5, ул.Красная д.12(тех. под)-1шт, | шт | 2 | 2 |
| 98 | Смена контрогаек: ул.Красная д.12(тех. под)-1шт | шт | 1 | 1 |
| 99 | Перепаковка «американки»: ул.Вокзальная д.50а /18-1шт,ул.Красноармейская д.24/11-1шт,ул.Пионеркая д.27б/8-1шт | шт | 3 | 3 |
| 100 | Подтяжка американок: ул.Ленина д.69(чердак)-2шт | шт | 2 | 2 |
| 101 | Развоздушивание системы отопления: ул. Ленина д.81а,ул.Октябрьская д.25,27ул.Ленина д.39,61,69.Лесная 11,6кв-л д4, Пионерская д.25б,Красноармейская д.8,Белорусская д.27,6кв-л д.4 | дом | 12 | 12 |
| 102 | Осмотр системы отопления: 1МКР д.9,12,13,ул.Ленина д.57,63,69,75.81а, ул.Вокзальная д.46,46а,50а,50б, Красноармейская д.7,9,13,19,24,17, Пионерская д.25б,25д,25а, Ленина д.32а,Советская д.3,5,9, Красная д.4,12, пер.Вокзальный д.15,17,6кв-л д.4, Садовая 31,25а,Октябрьская д.21,25,27,9а,9б,11,13,6кв-л д.4 | дом | 77 | 77 |
| 103 | Ревизия ЗРА(запорно-регулирующей арматуры):ул.Советская д.3 и т д | дом | 77 | 77 |
| 104 | Демонтаж и монтаж стояка системы отопления: ул.Октябрьская д.27/18-4м. | м | 4 | 4 |
| 105 | Крепление труб системы отопления: Красноармейская д.17(подвал),1МКР д.13 | дом | 2 | 2 |
|  | 2. Горячее водоснабжение: |  |  |  |
| 106 | Ревизия системы: 10д с цент ГВС | дом | 10 | 10 |
| 107 | Развоздушивание системы: 1МКР д.9,12,12/35,13,Белорусская д.74(2раза)и т.д. | дом | 10 | 10 |
| 108 | Смена вентиля Д=15мм: 1 МКР д.12-2шт | шт | 2 | 2 |
| 109 | Смена крана Д=32мм: 1МКР д.13-1шт | шт | 1 | 1 |
| 110 | Смена шарового крана Д=50мм: 1МКР д.13-1шт | шт | 1 | 1 |
| 111 | Смена индив.счетчиков:1 МКР д.12-2шт | шт | 2 | 2 |
| 112 | Прочистка и промывка труб: 1МКР д.12/3, ул.Фрунзе д.20/23, ул.Красная д.4 | кв. дом | 2 1 | 2 1 |
| 113 | Смена кранбуксы: ул.Белорусская д.74/41-1шт | шт | 1 | 1 |
| 114 | Установка прибора учета: 1МКР д.13/79-1шт | шт | 1 | 1 |
| 115 | Крепление труб системы ГВС:1МКР д.13 | дом | 1 | 1 |
| 116 | Перепаковка муфты ГВС: 6 кв-л д.4/53-1шт | шт | 1 | 1 |
|  | 3. Холодное водоснабжение: |  |  |  |
| 117 | Смена труб д = 20мм: пер.Вокзальный д.1-4,45м | м | 4,45 | 4,45 |
| 118 | Смена труб д = 25мм: пер.Вокзальный д.1-4м | м | 4 | 4 |
| 119 | Смена труб д =32мм: пер.Вокзальный д.1-9,85м | м | 9,85 | 9,85 |
| 120 | Демонтаж и монтаж стояка ХВС Д=25мм: ул. Октябрьская д.13 -4м, ул.Октябрьская д.9а кв.10,11--6м. | м | 10 | 10 |
| 121 | Демонтаж и монтаж стояка ХВС Д=20мм:6 кв-л д.4 кв.53-56-4м, ул.Октябрьская д.9а кв.10,11 -4м. | м | 8 | 8 |
| 122 | Наложение бандажа на трубы ХВС: пер.Вокзальный д.1-1шт, ул.Пионерская д.25д-1шт | шт | 2 | 2 |
| 123 | Ремонт вентилей д=20мм на всех домах (в подвалах, т/у): ул.Красноармейская д.19 и т д. | шт | 40 | 40 |
| 124 | Ревизия вентилей: ул.Красноармейская д.19-6шт и т д | шт | 25 | 25 |
| 125 | Ремонт крана Д=32мм: ул.Красноармейская д.4-1шт | шт | 1 | 1 |
| 126 | Смена индив.счетчиков: ул. Пионерская д.27кв11,12-2шт, 1МКР д.12 -2шт, 1 МКР д.13/79-1шт | шт | 5 | 5 |
| 127 | Смена крана Д=25мм: ул.Ленина д.54/1-3-1шт, 6кв-л д.4-1шт | шт | 2 | 2 |
| 128 | Смена вентиля Д=25мм: ул.Белорусская д.74/40-1шт, ул.Белорусская д.74(подвал)-1шт | шт | 2 | 2 |
| 129 | Смена крана: ул.Вокзальная д.46/16-1шт, ул.Белорусская д.74/59-1шт | шт | 2 | 2 |
| 130 | Смена разъемной муфты: ул.Октябрьская д.25/23-1шт | шт | 1 | 1 |
| 131 | Смена цанги: ул.Пионерская д.25а-1шт | шт | 1 | 1 |
| 132 | Ремонт ЗРА на всех домах жилого фонда | дом | 77 | 77 |
| 133 | Смена участка трубы Д=20мм: Советская д.3(подвал)-2,2м, Ленина д.39/20-1м,ул.Красноармейская д.7/14-1м | м | 4,2 | 4,2 |
| 134 | Смена сгонов д=25мм: ул.Красноармейская д.12 | шт | 1 | 1 |
| 135 | Смена крана на стояке: ул.Красноармейская д.8/1-1шт | шт | 1 | 1 |
| 136 | Смена крана: ул.Белорусская д.62 | шт | 1 | 1 |
| 137 | Смена разъемной муфты: ул.Пионерская д.25б-1шт,ул.Советская д.3-1шт | шт | 2 | 2 |
| 138 | Перепаковка сгонов Д=50мм: Красноармейская д.7-4шт | шт | 4 | 4 |
| 139 | Перепаковка вентилей Д=25мм: ул. Красноармейская д.4(общ)-2шт | шт | 2 | 2 |
| 140 | Набивка сальников в насосе: ул.Пионерская д.25 | дом | 1 | 1 |
| 141 | Демонтаж водяного счетчика, промывка его и прочистка: | шт | 1 | 1 |
| 142 | Врезка манометра: 1 МКР д.9-1шт | шт | 1 | 1 |
| 143 | Прочистка и промывка труб в системе ХВС: весь жилой фонд | дом | 77 | 77 |
| 144 | Прочистка и промывка фильтра: ул. Садовая д.31-1шт, 1 МКР д.9-1шт,ул.Ленина д.39-1шт,ул.Лесная д.13-1шт | шт | 4 | 4 |
| 145 | Осмотр системы холодного водоснабжения: 1МКР д.12,ул.Ленина д.57,69,75.81а, ул.Вокзальная д.46,46а,50а,50б,Красноармейская д.5,5а,9,13,13/13 и т.д | дом | 77 | 77 |
| 146 | Осмотр системы ХВС: все дома жилого фонда | дом | 77 | 77 |
| 147 | Крепление труб системы ХВС:1МКР д.13,6 кв-л д.4 | дом | 2 | 2 |
|  | 4. Канализация: |  |  |  |
| 148 | Смена труб канализации Д=110мм:пер.Вокзальный д.1/11-4м. пер.Вокзальный д.1/14 -1м, ул.Фрунзе д.20/кв.6-9 -3м | м | 8 | 8 |
| 149 | Смена труб канализации Д=50мм:1МКР д.13-2м | м | 2 | 2 |
| 150 | Чеканка канализационных стыков: пер.Вокзальный д.15-6шт, 1 МКР д.12/1-2шт,ул.Пионерская д.27/12-2шт, ул.Пионерская д.25д-4шт,д.25а-2шт, ул.Пионерская д.25б-2шт, кв.9-2шт,пер.Вокзальный д.1-4шт, 6кв-л д.4-4шт, ул.Октябрьская д.25-4шт | шт | 32 | 32 |
| 152 | Чеканка стыков в «ливневой» трубе: 1 МКР д.12-4шт(подвал, чердак) | шт | 4 | 4 |
| 153 | Крепление труб Д=110мм: 1 МКР д.12-10м | м | 10 | 10 |
| 154 | Ремонт канал.сети тр. Д=110мм: ул.Октябрьская д.11-1м | м | 1 | 1 |
| 155 | Прочистка, промывка труб Д=100мм в системе канализации: ул.Пионерская д.27б | дом | 1 | 1 |
| 156 | Демонтаж, монтаж, прочистка канал. стояка, труба Д=110мм: ул.Октябрьская д.9а-2м. | м | 2 | 2 |
| 157 | Ревизия манжетов: 1 МКР д.12-4шт | шт | 4 | 4 |
| 158 | Осмотр системы канализации: весь жилой фонд | дом | 77 | 77 |
|  | Разные работы: |  |  |  |
| 159 | Изготовление и установка поручней: 1 МКР д.9 -4м | м | 4 | 4 |
| 160 | Демонтаж и монтаж «ливневки»: 1МКР д.12 -1,5м Д=110мм, | м | 1,5 | 1,5 |
| 161 | Откачка воды из подвала: пер.Вокзальный д.1,5,ул.Пионерская д.27(2раза),27б,ул.Вокзальная д.50а,ул.Лесная д.13,Октябрьская д.27 | дом | 1 | 1 |
| 162 | Прочистка и ремонт грязевика: ул.Красная д.4 -1шт | шт | 1 | 1 |
|  | 6.Электромонтажные работы: |  |  |  |
| 163 | Смена эл. патрона: ул. Мглинская д.17-3шт, ул.Красноармейская д.13-2шт | шт | 5 | 5 |
| 164 | Смена розеток: ул.Лесная д.11(1под-д)-1шт,ул.Мглинская д.17-1шт. | шт | 2 | 2 |
| 165 | Монтаж светильников: ул.Красноармейская д.18б-1шт, 1МКР д.13-1шт, ул.Белорусская д.111а-1шт | шт | 3 | 3 |
| 166 | Монтаж освещения в аварийном выходе: 1МКР д.13 (пожарный выход)-15м провода | м | 15 | 15 |
|  | Монтаж светильника: 1МКР д.13-1шт, ул. Красноармейская д.18б-4шт | шт | 5 | 5 |
| 167 | Демонтаж и монтаж старой проводки: ул. Красноармейская д.18б -15,ул.Красноармейская д.13 -10м, ул. Красноармейская д.18б -15м | дом м | 3 40 | 3 40 |
|  | Смена выключателя: ул. Красноармейская д.18б-1шт | шт | 1 | 1 |
| 168 | Демонтаж освящения перед подъездом: ул.Белорусская д.111а | дом | 1 | 1 |
| 169 | Смена силового кабеля: ул.Лесная д.11(3под-д)-15м | м | 15 | 15 |
| 170 | Обследование силовых щитов: | дом | 77 | 77 |
| 171 | Ремонт силовых щитов на л/пл: ул.Пионерская д.25( 2 под-д, 3эт)-1шт,д.25д-1шт,ул.Октябрьская д.25 -1шт,1МКР д. 9(5под,2эт)-2шт, д.12-1шт,ул.Ленина д.69-1шт,д.34-1шт, д.39-1шт, ул.Красноармейская д.5а-1шт, ул.Белорусская д.74-3шт,6 кв-л д.4-2шт,1 МКР д.9-2шт, ул.Фрунзе д.20, ул.Красноармейская д.7-1шт, ул.Ленина д.32/4-1шт и т.д | шт | 35 | 35 |
| 172 | Ремонт силового щитка в под-де: ул.Красноармейская д.19(4эт,2под-д)-1шт, ул.Белорусская д.74(1под-д.3под,3эт-2шт, пер.Вокзальный д.15-1шт,ул.Лесная д.11/2-1шт, ул.Ленина д.69-1шт, ул.Садовая д.25а-1шт,ул.Красноармейская д.5-1шт,пер.Вокзальный д.15-3м провода-1шт, ул.Ленина д.39/37-1шт, ул. Мглинская д.21-1шт, ул.Пионерская д.25а-1шт, 1 МКР д.9(5эт,2под) | шт | 14 | 14 |
| 173 | Ремонт освещения в подвалах: 1МКР д.13 | дом | 1 | 1 |
| 174 | Ремонт освещения в подъездах: ул.Ленина д.39(1 под-д),д.32а,ул.Белорусская д.74(1под-д). ул.Лесная д.7,11(1под-д),ул.Красная д.4, ул. Вокзальная д.50б,1МКРд.9(2раза),13 (2 раза), ул.Пионерская д.27, ул.Спортивная д.2а-7м провода, ул.Ленина д.61, 1 МКР д.9 | дом | 13 | 13 |
| 175 | Ремонт освещения: ул. Мглинская д.17 | м | 1 | 1 |
| 176 | Подключение временного освещения: 6квартал д.4, 1 МКР д.13 и т д. | дом | 14 | 14 |
| 177 | Смена лампочек в подъездах: л.Красноармейская д.24-2шт, ул.Лесная д.7-5шт,д.11(1под-д)-4шт, ул.Спортивная д.2а - 4шт. ул.Пионерская д.25б-3шт, ул. Белорусская д.74(1под-д,5эт)-1шт, ул.Красноармейская д.24-2шт, ул.Вокзальная д.46 (2,3под-д)-5шт. ул.Красноармейская д.9- 7шт,ул.Октябрьская д.21- 4шт, ул. Мглинская д.17-13шт,1 МКР д.9-5шт,1МКР д.12,13-3шт,ул.Ленина д.61-2шт, 6кв-л д.4-3шт. | шт | 63 | 63 |
| 178 | Смена лампочек в подвалах: ул.Красноармейская д.17-2шт,ул.Ленина д.39-2шт | шт | 4 | 4 |
| 179 | Смена предохранителя в ВРУ: ул.Красноармейская д.17-1шт,6 кв-л д.4-1шт, ул.Красноармейская д.7—1шт, ул.Белорусская д.74-1шт | шт | 4 | 4 |
| 180 | Переключение силовых линий на квартиры: 1 МКР д.12, ул.Вокзальная д.46 | дом | 2 | 2 |
| 181 | Подключение временного электропитания: ул. Ленина д.39,81а,ул.Мглинская д.21,ул. Пионерскаяд.25д,д.27ул.Октябрьская д.21-1д, ул.Красноармейская д.7, 1 МКР д.9,пер.Вокзальный д.1 | дом | 9 | 9 |
| 182 | Восстановление перебитой проводки: ул.Фрунзе д.20/7 | дом м | 1 2 | 1 2 |
| 183 | Обследование электропроводки: весь жилой фонд | дом | 77 | 77 |
| 184 | Осмотр силовых линий: весь жилой фонд | дом | 77 | 77 |
| 185 | Осмотр силового оборудования: весь жилой фонд | дом | 77 | 77 |
| 186 | Осмотр силового оборудования: ул.Красноармейская д.19(2раза),ул.Пионерскаяд.25д,27, ул.Ворошилова д.15,ул.Советская д.3,5,9,ул.Краснаяд.4,12,ул.Вокзальная д.46,6 кв-л д.4,ул.Красноармейская д.24,29-30кв-л,ул.Октябрьская д.25,27, ул.Ленина д.61 | дом | 35 | 35 |
| 187 | Демонтаж нелегального подключения: ул.Ленина д.39/10, пер.Вокзальный д.15/10, ул.красноармейская д.8/20 | кв. | 3 | 3 |
| 188 | Устранение короткого замыкания в силовой цепи: ул.Красноармейская д.7,пер.Вокзальный д.1(2под,1эт) | дом | 2 | 2 |
| 189 | Ремонт пусковой аппаратуры водяного насоса: ул.Пионерская д.25-1шт | шт | 1 | 1 |
| 190 | Отключение и подключение насоса для откачки воды: ул.Вокзальная д.50а, ул.Лесная д.13 и т.д | дом | 7 | 7 |
| 191 | Подключение и отключение сварочного аппарата: ул.Ленина д.69 | дом | 1 | 1 |
| 192 | Подключение и отключение временного электропитания: ул.Красная д.12 | дом | 1 | 1 |
| 193 | Ремонт освящения перед подъездом: ул. Ленина д.69 | дом | 1 | 1 |
| 194 | Монтаж освящения в подвале: ул. Красноармейская д.13 | дом | 1 | 1 |
| 195 | Монтаж освящения в коридоре, кабинетах: ул. Мглинская д.17 | м | 10 | 10 |
| 196 | Монтаж выключателя: ул. Мглинская д.17-1шт | шт | 1 | 1 |
| 197 | Ремонт освящения в кабинете: ул. Мглинская д.17 | шт | 1 | 1 |
| 198 | Техническое обслуживание газопроводов | дом | 77 | 77 |
| 199 | Вывоз ТБО | дом | 77 | 77 |
| 200 | Уборка придомовых территорий | дом | 77 | 77 |

Директор  ООО «Жилсервис»              В.М.Дубинин

2013год

Выполнили по текущему  ремонту  следующие  работы:

Общестроительные работы:

1. Ремонт кровель  -   434,1м2 (мягкой – 368,4м2,шиферной- 61,7м2, металлической- 4м2)

2. Ремонт подъездов  с 2008г- 39домов, начали ремонт подъездов - 6 квартал д.4

3. Известковая окраска  стен фасада: ул. Ленина

д. 54- 589,2м2, ул. Ворошилова д.15-340м2, ул. Пионерская д.27-60м.

4. Масляная окраска фасада: ул.Красная д. 26 – 436м2

5. Ремонт общежитий:  ул. Некрасова д.15а,

ул. Красноармейская д.4

6. Устройство нового   штакетного забора-40м.п.

7. Ремонт штакетного, шиферного  забора – 22 м.п

8. Масляная окраска забора - 298м2

9. Известковая окраска  кирпичного забора -312м2

10. Изготовление и установка скамеек  -11шт

11. Изготовление и установка  столов  - 3шт

12. Изготовление и установка   песочниц  -4шт

13. Ремонт штукатурки цоколя -45,1м2

14. Акриловая окраска цоколя -403м2

15. Известковая окраска цоколя: ул.Красная д.26 - 50м2

16. Ремонт окон, дверей -50шт

17. Ремонт отмосток  ул.Красная д.26- 59м2, ул.Красноармейская д.4- 74м2, ул.Октябрьская.д.27, ул.Ленина д.61, ул.Ворошилова д.15,

ул.Ленина д.61, ул.Красная д.12, , 6 кв-л д.4, ул.Советская д.3. ул.Лесная д.4а, ул. Октябрьская д.25  -  ?м2/1,2м3 без Крас 4 и  Красн 26

18. Смена «коньков» - 15м2

19. Установка желобов из оцинкованной стали: 6 кв-л д.4-17м.п.

20. Остекление окон в подъездах, подвалах – 11м2

21.  Кирпичная кладка вент. каналов: ул.Ленина д.81а -0,15м3

22.  Ремонт штукатурки цоколя:  ул.Красная д.12, ул.Ленина д.34, ул.Ленина д.32а, ул.Ленина д.39,63, 75, 81аул. Мглинская д.21, ул.Октябрьская д.21, ул.Красная д.4  – 60м2

23. Ремонт  цементной  стяжки пола в подъездах, крылец -  42м2

24. Установка стоек для выбивания ковров: ул.Красноармейская д.7 -1шт, ул.Красноармейская д.19-1шт

Сантехнические работы:

Смена труб  в системе отопления:  по ул. Ленина д.39 –   16м, 6 кв-л д4 -4м, ул.Пионерская д.27- Д= 50мм -8м, в системе ГВС  - 1 МКР д.13 -1м.

25. Ревизия  ЗРА, ремонт ЗРА – 78домов

26. Смена вентилей: весь жилой фонд: ул.Октябрьская д.21 и т.д - 50шт

27. Смена шарового крана: весь жилой фонд: ул.Белорусская д,58 и т.д -50шт

28. Демонтаж и монтаж отопительных приборов: ул.Белорусская д.58-2шт, ул.Красноармейская д.24-1шт.

29. Установка кранов «Маевского»  - 15шт

30. Ремонт вентилей на стояках ГВС: ул.Белорусская д.74-12шт и т.д -200шт

31. Смена вентилей: 1МКР д.12, 13,ул.Красноармейская д.7,ул.Лесная д.4а и т.д—40шт

32. Ремонт задвижек Д=50мм -30шт

33. Смена сгонов:  весь жилой фонд- 120шт

34. Демонтаж водяного счетчика, промывка его, прочистка: ул.     Мглинская д.21, ул.Ленина д.81а,75, ул.Октябрьская д.9б, 1МКР д.9-5счетчиков.

35. Смена труб канализации:пер. Вокзальный  д.1-3м.

36  Чеканка канал. стыков: весь жилой фонд-50шт

37.  Изготовление стоек для сушки белья: ул.Красноармейская д.9,1МКР д.9,пер.Вокзальный д.17, ул.Ленина д.63,ул.Красноармейская д.7,19-27м

38.Изготовление для выбивалок ковров: ул.Ленина д.63,1МКР д.9,ул.Красноармейская д.17—3шт

39. Ремонт ливневых труб: 1 МКР д.9 -1шт.

Электротехнические работы:

40. Смена розеток- 25шт

41. Ремонт силовых щитков на л/пл – 40шт

42. Ремонт освещения в подвалах, подъездах: весь жилой фонд

43.Смена питающего силового кабеля :ул.Октябрьская д.23 - 30м

44. Смена лампочек в подъездах  -50шт

45. Смена электросчетчика: ул.Ленина д.81а-1шт, ул.Красноармейская д.2а – 1шт

46. Ремонт ВРУ: ул.красноармейская д.18б,ул.Белорусская д.74,ул.Советская д.9,ул.Пионерская д.25д  -27шт

47. Ремонт электропроводки в подвалах: 29кв-л, 30 кв-л., 1МКР, 6 кв-л д.4 и т.д.

48. Ревизия электропроводки: ул.Фрунзе  д.20

49.Техническое обслуживание газопроводов

50. Вывоз ТБО

51. Уборка придомовых территорий

В 2013году  был выполнен капитальный ремонт  на 4  многоквартирных жилых домах:

1. ул.Вокзальная д.46

2. ул.Красная д.1

3. ул.Красноармейская д.24

4. ул.Пионерская д.25а.

С  2008  и по 2014г установлено  37 счетчиков по теплу, 36счетчиков по холодной воде, 11 коллективных счетчиков  по электрической энергии.

Директор  УК ООО «Жилсервис»                       В.М. Дубинин

ИНФОРМАЦИЯ

о   работе  У К   ООО «Жилсервис»  по подготовке  жилого  фонда  к  осеннее--зимнему   периоду   2013 – 2014г.г.

Управляющая компания  ООО «Жилсервис»    учреждена      2 июня   2008г.

Одним из учредителей управляющей компании является администрация города  Суража.

В настоящее время управляющая компания обеспечивает содержание общего имущества и техническое обслуживание общих коммуникаций 78 многоквартирных домов  полезной площадью 73437,97м2, из них с центральным отоплением 74д – 70834,17м2, с местным отоплением  5 домов  -2603,8м²

Пятиэтажных домов - 9

3-х этажных домов  -  8

2-х этажных домов   - 59

одноэтажных домов   -  1

Всего обслуживается 1707 лицевых счетов  по договорам между управляющей компанией и собственниками помещений, по договорам социального найма  обслуживаем  46 квартир,18 комнат в общежитии.

В  течении  мая, июня  2013года  согласно графику и  плану  мероприятий    по подготовке к зиме в 2013 –2014г.г. проделаны работы  по  ремонту  многоквартирных домов и подготовке инженерных сетей к осеннее - зимнему периоду 2013 -2014г.г.

В управляющей компании разработаны мероприятия, создана комиссия по проверке и подготовке  многоквартирных домов к работе в осенне-зимний период, заключаются  договора о поставке  электроэнергии, воды, газа, тепла. Сантехнической службой  проводится  работа по ремонту тепловых  узлов в многоквартирных домах, а также всей запорной арматуры, производится ревизия задвижек, вентилей. Устраняются   неисправности электротехнических устройств в подъездах, подвалах, выполняются заявки по платным услугам (сантехнические, электротехнические). Переводятся   квартиры на индивидуальное  отопление. С 2006г. переведено 230 квартир, это экономия жильцам  в 5-10 раз  по оплате за отопление, в 2013г. в  работе  по переводу на индивидуальное  отопление  находятся  еще  30-40 квартир,  в 2011г. перешел на инд. отопление  дом  пер.Вокзальный д.7, в 2012г  - ул.Спортивная д.2а.

Выполнили по текущему  ремонту  следующие  работы:

1.Общестроительные  работы:

1.Ремонт шиферной кровли: ул.Красноармейская д.24-2,65м2.

2.Ремонт мягкой кровли: ул.Октябрьская д.27-3м2,

1 МКР д.12 -250м2, в плане: ул. Белорусская д. 74-200м2, 6 кв-л д.4-40м2,ул.Октябрьская д.27-3м2.Всего: 543м2

3.Крепление металлического «конька»- пер.Вокзальный д.15-1,5м, ул.Ленина д.75-2,5м2,ул.Вокзальная д.46.-5,7м2.

4.Смена « коньков» -ул.Вокзальная д.46-4,8м2.

5.Ремонт полов из керамической плитки: ул.Белорусская д.74-49плиток.

6.Ремонт кирпичной кладки  дымовентиляционных  каналов: ул.Октябрьская д.27-0,07м3, пер.Вокзальный д.17-0,14м3,ул.Мглинская д.21-0,066м3, ул.Красноармейская д.18б-0,26м3.

7.Кирпичная кладка дымовентиляционных  каналов: ул.Ленина д.81а-0,15м3,

8.Штукатурка  дымовентиляционных  каналов: ул.Ленина д.81а-1,2м2.

9.Ремонт примыканий к венканалам: ул.Красноармейская д.2а-1м.п, ул.Красноармейская д.24-1м.

10.Изготовление и установка столов: ул.Ленина д.81а.-1шт.

11.Ремонт  штакетного забора: ул.Ленина д.57 -1м, ул.Ленина д.32а-1м,ул.Ленина д.81а- 6м

12.Ремонт  подъездов- 1 МКР д.13, ул.Красноармейская д.24, ул.Белорусская д.74(2 под)

13.Остекление дверных полотен: ул.Красная д.4-0,5м2, ул.Ленина д.39-0,2м2.

14.Остекление окон подъезда: ул.Пионерская д.25-0,6м2,ул.Мглинская д.17-0,35м2, ул.Красноармейская д.24-0,78м2.

15.Ремонт дверных блоков   в  подъездах, –ул.Белорусская д.74-1шт,ул.Красноармейская д.10-1шт, ул.Октябрьская д.23-1,3м2,ул.Вокзальная д.64-1шт, ул.Октябрьская д.21-1шт,ул.Красноармейская д.5а -1шт.

16.Установка дверных ручек: ул.Красноармейская д.24-4шт.

17.Установка оконных петель: ул.Красноармейская д.24-17шт, ул. Мглинская д.17-2шт.

18.Крепление деревянных поручней: ул.Белорусская д.74-21м.

19.Ремонт дверного полотна:

(вход на кровлю): ул.Октябрьская д.27-1шт,

20.Смена дверных блоков:

(вход на кровлю) –ул.Белорусская д.74 -2,8м2

21.Штукатурка цоколя: ул. Мглинская д.21-2,03м2,ул.Ленина д.81а–3,5м2, ул.Ленина д.39-4,4м2, ул.Ленина д.63-1,1м2, ул.Ленина д.57 -0,8м2. Итого: 11,83м2

22.Известковая окраска цоколя: ул.Ворошилова д.15-19м2.

23.Акриловая окраска цоколя: ул.Ленина д.39-48м2, ул.Ленина д.63-15м2, ул.Ленина д.57- 15м2, ул.Ленина д.75- 47м2, ул.Ленина д.81а -43м2, ул. Мглинская д.21- 30м2, ул.Ленина д.69-38м2, ул.Октябрьская д.21-23м2, ул.Октябрьская д.25- 24м2.Итого: 283м2.

24.Изготовление и установка деревянных щитов на окна подвала: 1МКР д.9-10,9м2.

25.Масляная окраска деревянного забора: ул.Красная д.4-80м,ул.Ленина д.81а-10м,ул.Ленина д.75-16м, ул.Ворошилова д.15-16,9м,ул.Ленина д.63-10,5м, ул.Ленина д.61-2,5м,ул.Ленина д.57-30м,ул.Ленина д.34-17,2м,ул.Ленина д.32а-23,4м, ул.Октябрьская д.27-6,1м,ул.Октябрьская д.25-6,2м,ул. Октябрьская д.23-2,2м,ул.Ленина д.39-65м Итого:286м

26.Известковая окраска кирпичного забора: ул.Ворошилова д.15-25м2,ул.Ленина д.32а-12м2,ул.Ленина д.34-7м2,ул.Ленина д.39-30м2,ул.Октябрьская д.21-6м2,ул.садовая д.25а-4,5м2,ул.Октябрьская д.11-4,3м2.Итого: 88,8м2

27.Бетонирование мест прохода труб через плиты: ул.Октябрьская д.23 -0,05м3.

28.Бетонирование ступенек: ул.Пионерская д.25а—0,1м3.

(вход в подъезд)

29.Ремонт отмостки – ул.Октябрьская д.27-0,1м3

30.Штукатурка потолка: ул.Октябрьская д.9б –1м2.

31.Штукатурка швов и стыков блоков: ул.Октябрьская д.27-0,18м2.

32.Ремонт штукатурки кирпичного забора-ул. Ленина д.81а-4м2.

2. Сантехнические  работы:

1. Центральное  отопление:

1.Смена вентилей  Д=20мм  - 20 шт.

2.Ремонт обратки: Д=50мм – ул.Мглинская д.21

3.Смена радиаторов: ул.Белорусская д.58-1шт,(10сек), ул.Белорусская д.62-1шт(10сек)

4. Перепаковка сгонов: 1МКР д.13(подвал)-Д=40мм, ул.Новая д.1 Д=50мм.

5.Перепаковка отопительного прибора: ул.Белорусская д.58,62.

6.Набивка сальников в задвижках:  ул.Фрунзе д.20

7.Перепаковка крана «Маевского»: ул.Октябрьская д.11(подъезд)

8. Перепаковка контрогаек:  Д=50мм -1 МКР д.13

9. Смена труб: ул. Садовая д.31(под) Д=75мм-1м.

10. Подтяжка «американок»: ул.Красная д.4 9под)

11. Подтяжка  разъемных муфт: ул. Красная д.4 (под)

2. Горячее  водоснабжение:

1. Ревизия ЗРА: согласно графика подготовки к зиме

2. Чистка грязевиков: ул.Красная д.4

3. Перепаковка сгонов: 1МКР д.13-Д=40мм.

4. Смена труб: Д=75-6м-1МКР д.13

5. Смена  крана: Д=50мм 1 МКР д.12 (под)

3.Холодное  водоснабжение:

1. Ремонт вентилей в подвале –50шт.

2. Смена труб:  Д=50 –15м – ул.Пионерская д.27.

3. Перепаковка муфты: 1МКР д.13(под)

4. Смена сгонов:  Д=25мм -25шт

5. Ремонт задвижек  --30шт. –по всем домам.

6.Промывка и прочистка фильтров в ОДПУ: ул.Октябрьская д.9б, ул.Лесная д.7, 13. ул.Ленина д.81а, 1 МКР д.9, ул. Мглинская д.21, ул.Октябрьская д.27, ул.Ленина д.75

7.Замена и центровка  насоса в системе холод водопровода: ул.Пионерская д.25 (насосная )

8.Ревизия  запорно—регулировочной  арматуры  согласно графика подготовки к зиме.

4. Канализация:

1. Ремонт ливневой трубы: 1МКР д.9

2. Демонтаж и монтаж канал трубы: пер.Вокзальный д.1-2.5м Д=110м,0,5мД=50мм.

3.Чеканка канализационных стыков: ул.Красная д.4 (подвал), 1МКР д.12(техэтаж), 1 МКР д.9(гильз в т/у)

4.Змена уплотнительных прокладок: ул.Октябрьская д.27(подвал),ул.Ленина д.61 9В ревизии)

5. Разные работы:

1. Установка замка в водомерном узле: ул.Мглинская д.21

2. Осмотр системы отопления и холод водоснабжения: 29-30кв-л, 1МКР д.13

3.Откачка воды из подвала: ул.Пионерская д.27,ул.Красноармейская д.19,ул.Лесная д.11, пер.Вокзальный д.5,17,

4. Отогревание ХВС: ул.Ленина д.61

5. Изготовление выбивалок для ковров.

6. Ремонт «козырька»: ул.Вокзальная д.50б-5м.

7.Перекрытие т/узла для опресовки наружних теплосетей: 29-30кв-л,ул.Ленина,ул.Октябрьская,ул.Фрунзед.20,

ул.Садовая д.31, 6 кв-л д.4.

8.Осмотр системы отопления и водоснабжения: ул.Красноармейская д.9,17,19, пер.Вокзальный д.5,15,17.

9. Устранение засоров в ценр. канал. сетях: 1МКР д.9,13,

ул.Ленинад.75,ул.Белорусскаяд.62,ул.Вокзальнаяд.46а,46.Некрасова д.15а,ул.Лесная д.11,ул.Мглинская д.21,ул.Белоруская д.74. и т.д – по заявкам.

3. Электрооборудование жилых домов :

1.Ремонт  силовых  щитов—80шт. 6 кв-л д.4, ул,Белорусская д.74,  ул.Красноармейская д.4,7,8,9,12,17,19,24.ул, Пионерская д.25д,1 МКР д.12,13.ул.Ленина д.81а,ул. Октябрьская д.1, ул.Белорусская д.74,

2.Ремонт освещения подъездах: ул. Лесная д.7,ул.Мглинская д.17,6 кв-л д.4, ул.Новая д.1,ул.Пионерская д.25б, 27,ул.Вокзальная д.50а,ул.Красноармейская д.4,8,18б,17,24.1МКР д.9, ул.Белорусская д.74. пер. Вокзальный д.7,17.

3. Ремонт освещения в подвалах: 1 МКР д.13

4. Замена предохранителя в силовом шкафу: ул.Вокзальная д.46

5. Ремонт  ВРУ: 1МКР д.9, ул.Красноармейская д.18б.

6. Смена силового кабеля:  ул.Октябрьская д.23 - 30м.

7. Смена гофры: ул. Октябрьская д.23 -30м

6. Переключение счетчиков электорознергии: ул.Вокзальная д.46а.

8.Ремонт пусковой аппаратуры  водяного насоса: ул.Пионерская д.25.

9. Временное подключение электропитания: пер.Вокзальный д.1,15.

10. Ремонт рубильника в ВРУ: ул.Вокзальная д.46

11.Осмотр силового оборудования: ул.Белорусская д.105б,111а

12. Замена лампочек в подъездах: ул.Фрунзе д.20, 1 МКР д.13, ул. Мглинская д.17-5шт.

13. Ремонт силового щита:1 МКР д.13,12. ул. Ленина д.39, ул.Красноармейская д.5, ул.Октябрьская д.23,27, ул.Вокзальная д.50а.

14. Ремонт освещения в коридоре: ул.Некрасова д.15а

15. Смена электросчетчика:  ул.Ленина д.81а.

16.Подключение временного освещения:

ул.Октябрьскогод.23,ул.Ленина д.61,ул.Пионерская д.25а.

17.Установка  общих счетчиков по электрической энергии:

Установлено - 10счетчиков ОДПУ ,планируется установить - 48 счетчиков ОДПУ согласно требований  Ф.З. №261 от 23.11.2009г.

.Завезли  в песочницы  песок. Завезли  на  цветочные  клумбы   землю.  Произвели дезинфекцию подвалов –1 МКР д.13

В целях функционирования управляющей компании по управлению многоквартирными домами разработана муниципальная программа «капитальный ремонт многоквартирных домов Суражского городского поселения на 2008-2012гг.» утвержденная решением совета народных депутатов г. Суража от 27 февраля 2008 г. № 127.

В 2013г. году в соответствии с Федеральным законом «О фонде соответствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» №185-ФЗ от 21 июля 2007 года будет выполнятся   капитальный ремонт  по адресу: ул.Красная д.1, ул. Красноармейская д.24,ул.Вокзальная д.46. Всего отремонтировано--31дом..В отремонтированных многоквартирных жилых домах установлены  общедомовые  приборы учета тепла, холодной и  горячей воды.

Службой санитарной очистки производится подметание территорий  многоквартирных домов, уборка и выкашивание газонов и контейнерных площадок.

Приватизировано: 70933,67м2. Осталось приватизировать  всего по жилому фонду -2504,3м2, 46 квартир,   18 комнат  в общежитии.

Директор ООО «Жилсервис»                                    В.М. Дубинин

ИНФОРМАЦИЯ

о   работе  У К   ООО «Жилсервис»  по подготовке  жилого  фонда  к  осеннее--зимнему   периоду   2012 – 2013г.г.

Управляющая компания  ООО «Жилсервис»    учреждена      2 июня   2008г.

Одним из учредителей управляющей компании является администрация города  Суража.

В настоящее время управляющая компания обеспечивает содержание общего имущества и техническое обслуживание общих коммуникаций 79 многоквартирных домов  полезной площадью 77026,6м2, из них с центральным отоплением 75д – 74910,1м2, с местным отоплением -2116,5м²

Пятиэтажных домов -10

3-х этажных домов  - 9

2-х этажных домов   - 58

одноэтажных домов   -  2

Всего обслуживается 1707 лицевых счетов  по договорам между управляющей компанией и собственниками помещений, по договорам социального найма  обслуживаем  48  квартир,20 комнат в общежитии.

В  течении  июня, июля  2012 года  согласно графику и  плану  мероприятий    по подготовке к зиме в 2012 –2013г.г. проделаны работы  по  ремонту  многоквартирных домов и подготовке инженерных сетей к осеннее - зимнему периоду 2012 -2013г.г.

В управляющей компании разработаны мероприятия, создана комиссия по проверке и подготовке  многоквартирных домов к работе в осенне-зимний период, заключаются  договора о поставке  электроэнергии, воды, газа, тепла. Сантехнической службой  проводится  работа по ремонту тепловых  узлов в многоквартирных домах, а также всей запорной арматуры, производится ревизия задвижек, вентилей. Устраняются   неисправности электротехнических устройств в подъездах, подвалах, выполняются заявки по платным услугам (сантехнические, электротехнические). Переводятся   квартиры на индивидуальное  отопление. С 2006г. переведено 230 квартир, это экономия жильцам  в 3-5 раз  по оплате за отопление, в 2012 г. в  работе  по переводу на индивидуальное  отопление  находятся  еще  30-40 квартир, переходит на индивидуальное отопление  полностью дом  ул.Спортивная  д.2а, в 2011г. перешел на инд. отопление  дом  пер.Вокзальный д.7

Выполнили по текущему  ремонту  следующие  работы:

1.Общестроительные  работы:

1.Ремонт шиферной кровли:--17,3м2,ул.Белорусская д.64-1,5м2,ул.Спортиная д.2а -8м2, ул.Вокзальная д.46а-4,96м2, ул, Красноармейская д.17—2,88м2.

2. Ремонт мягкой кровли --  165,2м2, 6 кв-л д.4 –165,2м2,

Ремонт  козырьков над входом  дома - 2шт, ул.Пионерская д.27

1. Крепление парапета  --4 м —6 квартал д.4 -4м.п.

2. Смена « коньков» --1,4м2,ул.Пионерская д.25-1,4м2,

3 ремонт и штукатурка междуэтажного перекрытия -1м2  ул. Садовая д.25а

4. Ремонт водосточных труб: -7м. ул. Октябрьская д.23 - 6м.п, ул, Садовая д.31---1м.

5.Ремонт  дымовентиляционных  каналов .- 6 шт, ул.Мглинская  д.21 -1шт, ул, Ленина  д.75-2шт, ул. Ленина д.69-1шт, ул.Октябрьская д.27-2шт.

6.Штукатурка  дымовентиляциоооных  каналов:  4м2  -ул. Мглинская д.21-1м2, ул.Ленина д.75 -1м2, ул. Ленина д.69 -0,5м2, ул.Октябрьская д.27 -1,5м2

7.Установка  новых  скамеек -21шт, 1МКР д.12 - 2шт, 1МКР д.13 -1шт, ул.Красная д.12—1шт,ул,Красноармейская д.5а-1шт, ул..Мглинская д.21-4шт,пер,Вокзальный д.1-1шт, ул, Вокзальная д.46-2шт, ул.Ворошилова д.15-1шт,ул. Красноармейская д.19-2шт, пер.Вокзальный д.17 -1шт, ул,Красная д.12 –4шт,ул.Советская д.3-1шт.

8. Изготовление и установка столов: - 6 шт, ул. Красноармейская д.5а.-1шт, ул. Мглинская д.21 -2шт,  ул.Вокзальная  д.50а -1шт, ул. Вокзальная д.46-1шт, ул, Красноармейская д.19—1шт.

9. Установка   новых песочниц - 6 шт, ул.Белорусская д.74 -2 шт, ул, Красная д.4-1шт, ул, Красноармейская д.5а -1шт., ул.Ворошилова д.15 -1шт, ул. Вокзальная д.46 -1шт.

10. Ремонт качелей:  -1шт, ул.Белорусская д.74 –1шт.

11. Установка  нового  забора – ул.Красная д.26 -1,5м

12.Ремонт  заборов— 10,5 м  ул, Пионерская д.27—10,5м.

13. Прочистка  дымовентиляционных  каналов—  6  шт, пер, Вокзальный д.1-2шт,   ул, Ленина д.32а -4шт.

14.Ремонт  подъездов- ул. Новая д.1, (4 под-да) ул, Ленина д.61, ул.Белорусская д.74 (1 под-д), ул, Октябрьская д. 21  --(1 под-д), ул.Красноармейская д. 4  ( общ)

15.Остекление окон, дверей в подъездах, подвала--1,9м2, ул, Красноармейская д.17-0,8м2, 1МКР д.13-0,87м2, ул,Красная д.26-0,15м2

16.Ремонт дверей  в  подъездах, подвалах –7 шт, ул. Красноармейская д.2а-1шт,пер.Вокзальный д.5 -1шт. ул. Мглинская д.17-1шт, ул.Новая д.1-1шт, ул,Белорусская д.74-2шт, 1 МКР д.9 -1шт( смена полотна  в подвале с обивкой оцин. сталью.

17.Штукатурка цоколя –129,3м2, ул,Октябрьская д.25-11м2,ул.Октябрьская д.23-4,5м2,ул,Ленина д.32а-10,8м2, ул.Красная д.26-65м2, ул. Воршилова д.15 -7м, ул.Садовя д.25а- 31м2.

18. Окраска цоколя: - 232,5 м2, ул, Ленина д.32а -77,5м2, ул,Красная д.26 -109м2, ул.Садовая д25а -46м2.

19. Масляная окраска фасада  --227 м2 – ул Красная д.26

20.Масляная окраска скамеек— 1 шт, ул. Садовая д.31

21..Ремонт  крылец-—3шт,  ул. Красная д. 26—2шт, ул, Красноармейская  д.17-1шт,

22.Ремонт дерев. пола-5,4м2,ул.Мглинская д.17-0,235м2, ул.Октябрьская д.25-1,9м2, ул.Красноармейская д.4-3,3м2,

23. .Ремонт цементных полов – 14,8 м2, ул.Новая д.1 -3,7м2, ул, Ленина д.61-9,1м2, ул, Вокзальная д.46-2м2

24.. Ремонт  дер. поручня   -   36 м, ул.Новая д.1—36м.п,

25. Ремонт отмостки – 54,3  м2, ул.Октябрьская д.25 -8,5м2, ул. Фрунзе д.20-9,6м2, ул,Красная д.26-31,4м2, ул,Ленина д.61-4,8м2.

26. Ремонт цем. стяжки козырьков» -2,2 м2, ул, Октябрьская д.25-1,1м2, 6 кв-л д.4-1,1м2.

27.  Ремонт балконов - 1шт-- 6 кв-л  д.4

2. Сантехнические  работы:

2.1. Центральное  отопление:

1.Смена вентилей  Д=20мм  - 20 шт.

2.Смена  труб  Д= 57мм —24м, ул. Мглинская д.21

3.Смена радиаторов –1шт – ул.Пионерская д.25а

2.2. Горячее  водоснабжение:

1. Ревизия ЗРА согласно графика подготовки к зиме.

2.3. Холодное  водоснабжение:

1. Установка счетчика хол. .воды  -ул.Мглинская д.17

2. Ремонт вентилей в подвале –50шт.

3. Смена труб  Д=50 –15м – ул.Пионерская д.27

4. Смена кранов « Маевского»-8шт- ул.белорусская д.74 ( тех. подполье)

5. Смена сгонов -5шт. Д=25мм-  6 кв-л д.4

6. Смена труб  водопровода- Д=25мм-4м – ул.Лесная д.4а

7.  ремонт задвижек  --20шт. –по всем домам.

2.5. Ревизия  запорно—регулировочной  арматуры  согласно графика подготовки к зиме.

3. Электрооборудование жилых домов :

1.Ремонт  силовых  щитов—80шт. 6 кв-л д.4, ул,Белорусская д.74,  ул.Красноармейская д.7,9,17,19.ул, Пионерская д.25д,

2.Смена  проводки – 58 м , ул. Мглинская д.17м  - 33м, ул, Лесная д. 13 -15м, ул.Октябрьская д.23-10м

3.Смена  автоматов – выключателей – 30шт.

4.Ремонт освещения в подвалах, подъездах–ул,Пионерская д.27,ул,Красноармейская д.19, ул. Новая д.1,ул.Октябрьская д.23, ул.Вокзальная д.50а,1 МКР д.12, ул.Вокзальная д.64,ул.Красноармейская д.18б, ул.Красная д.1

Согласно  ФЗ № 261 от 27.07.2010г. выполнялись  работы :

5.Установка  общих счетчиков по электрической энергии — 9шт Октябрьская д.11,27, Пионерская д.27,25б, 27б, Вокзальная  д.46а, Лесная д.7,Вокзальная  д.50а,Красноармейская д.8,

.Завезли  в песочницы  песок. Завезли  на  цветочные  клумбы   землю.  Произвели дезинфекцию подвалов –1 МКР д.13

В целях функционирования управляющей компании по управлению многоквартирными домами разработана муниципальная программа «капитальный ремонт многоквартирных домов Суражского городского поселения на 2008-2012гг.» утвержденная решением совета народных депутатов г. Суража от 27 февраля 2008 г. № 127.

В 2013г. году в соответствии с Федеральным законом «О фонде соответствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» №185-ФЗ от 21 июля 2007 года и согласно договору подряда между управляющей компанией – ООО «Жилсервис» и ООО «Стройкомплекс» выполняется   капитальный ремонт  по адресу:1МКР д.13.Всегоотремонтировано--31дом..В отремонтированных многоквартирных жилых домах установлены  общедомовые  приборы учета

тепла, холодной и  горячей воды.

Службой санитарной очистки производится подметание территорий  многоквартирных домов, уборка и выкашивание газонов и контейнерных площадок.

Приватизировано:74346,8м2. Осталось приватизировать  всего по жилому фонду  —2 679,8м2, 48 квартир, 20 комнат в общежитии.

Директор ООО «Жилсервис»                                    В.М. Дубинин

ИНФОРМАЦИЯ

о   работе  У К   ООО «Жилсервис»  по подготовке  жилого  фонда  к  осеннее--зимнему   периоду   2012 – 2013г.г.

Управляющая компания  ООО «Жилсервис»    учреждена      2 июня   2008г.

Одним из учредителей управляющей компании является администрация города  Суража.

В настоящее время управляющая компания обеспечивает содержание общего имущества и техническое обслуживание общих коммуникаций 79 многоквартирных домов  полезной площадью 77026,6м2, из них с центральным отоплением 75д – 74910,1м2, с местным отоплением -2116,5м²

Пятиэтажных домов -10

3-х этажных домов  - 9

2-х этажных домов   - 58

одноэтажных домов   -  2

Всего обслуживается 1707 лицевых счетов  по договорам между управляющей компанией и собственниками помещений, по договорам социального найма  обслуживаем  48  квартир,20 комнат в общежитии.

В  течении  июня, июля  2012 года  согласно графику и  плану  мероприятий    по подготовке к зиме в 2012 –2013г.г. проделаны работы  по  ремонту  многоквартирных домов и подготовке инженерных сетей к осеннее - зимнему периоду 2012 -2013г.г.

В управляющей компании разработаны мероприятия, создана комиссия по проверке и подготовке  многоквартирных домов к работе в осенне-зимний период, заключаются  договора о поставке  электроэнергии, воды, газа, тепла. Сантехнической службой  проводится  работа по ремонту тепловых  узлов в многоквартирных домах, а также всей запорной арматуры, производится ревизия задвижек, вентилей. Устраняются   неисправности электротехнических устройств в подъездах, подвалах, выполняются заявки по платным услугам (сантехнические, электротехнические). Переводятся   квартиры на индивидуальное  отопление. С 2006г. переведено 230 квартир, это экономия жильцам  в 3-5 раз  по оплате за отопление, в 2012 г. в  работе  по переводу на индивидуальное  отопление  находятся  еще  30-40 квартир, переходит на индивидуальное отопление  полностью дом  ул.Спортивная  д.2а, в 2011г. перешел на инд. отопление  дом  пер.Вокзальный д.7

Выполнили по текущему  ремонту  следующие  работы:

1.Общестроительные  работы:

1.Ремонт шиферной кровли:--17,3м2,ул.Белорусская д.64-1,5м2,ул.Спортиная д.2а -8м2, ул.Вокзальная д.46а-4,96м2, ул, Красноармейская д.17—2,88м2.

2. Ремонт мягкой кровли --  165,2м2, 6 кв-л д.4 –165,2м2,

Ремонт  козырьков над входом  дома - 2шт, ул.Пионерская д.27

1. Крепление парапета  --4 м —6 квартал д.4 -4м.п.

2. Смена « коньков» --1,4м2,ул.Пионерская д.25-1,4м2,

3 ремонт и штукатурка междуэтажного перекрытия -1м2  ул. Садовая д.25а

4. Ремонт водосточных труб: -7м. ул. Октябрьская д.23 - 6м.п, ул, Садовая д.31---1м.

5.Ремонт  дымовентиляционных  каналов .- 6 шт, ул.Мглинская  д.21 -1шт, ул, Ленина  д.75-2шт, ул. Ленина д.69-1шт, ул.Октябрьская д.27-2шт.

6.Штукатурка  дымовентиляциоооных  каналов:  4м2  -ул. Мглинская д.21-1м2, ул.Ленина д.75 -1м2, ул. Ленина д.69 -0,5м2, ул.Октябрьская д.27 -1,5м2

7.Установка  новых  скамеек -21шт, 1МКР д.12 - 2шт, 1МКР д.13 -1шт, ул.Красная д.12—1шт,ул,Красноармейская д.5а-1шт, ул..Мглинская д.21-4шт,пер,Вокзальный д.1-1шт, ул, Вокзальная д.46-2шт, ул.Ворошилова д.15-1шт,ул. Красноармейская д.19-2шт, пер.Вокзальный д.17 -1шт, ул,Красная д.12 –4шт,ул.Советская д.3-1шт.

8. Изготовление и установка столов: - 6 шт, ул. Красноармейская д.5а.-1шт, ул. Мглинская д.21 -2шт,  ул.Вокзальная  д.50а -1шт, ул. Вокзальная д.46-1шт, ул, Красноармейская д.19—1шт.

9. Установка   новых песочниц - 6 шт, ул.Белорусская д.74 -2 шт, ул, Красная д.4-1шт, ул, Красноармейская д.5а -1шт., ул.Ворошилова д.15 -1шт, ул. Вокзальная д.46 -1шт.

10. Ремонт качелей:  -1шт, ул.Белорусская д.74 –1шт.

11. Установка  нового  забора – ул.Красная д.26 -1,5м

12.Ремонт  заборов— 10,5 м  ул, Пионерская д.27—10,5м.

13. Прочистка  дымовентиляционных  каналов—  6  шт, пер, Вокзальный д.1-2шт,   ул, Ленина д.32а -4шт.

14.Ремонт  подъездов- ул. Новая д.1, (4 под-да) ул, Ленина д.61, ул.Белорусская д.74 (1 под-д), ул, Октябрьская д. 21  --(1 под-д), ул.Красноармейская д. 4  ( общ)

15.Остекление окон, дверей в подъездах, подвала--1,9м2, ул, Красноармейская д.17-0,8м2, 1МКР д.13-0,87м2, ул,Красная д.26-0,15м2

16.Ремонт дверей  в  подъездах, подвалах –7 шт, ул. Красноармейская д.2а-1шт,пер.Вокзальный д.5 -1шт. ул. Мглинская д.17-1шт, ул.Новая д.1-1шт, ул,Белорусская д.74-2шт, 1 МКР д.9 -1шт( смена полотна  в подвале с обивкой оцин. сталью.

17.Штукатурка цоколя –129,3м2, ул,Октябрьская д.25-11м2,ул.Октябрьская д.23-4,5м2,ул,Ленина д.32а-10,8м2, ул.Красная д.26-65м2, ул. Воршилова д.15 -7м, ул.Садовя д.25а- 31м2.

18. Окраска цоколя: - 232,5 м2, ул, Ленина д.32а -77,5м2, ул,Красная д.26 -109м2, ул.Садовая д25а -46м2.

19. Масляная окраска фасада  --227 м2 – ул Красная д.26

20.Масляная окраска скамеек— 1 шт, ул. Садовая д.31

21..Ремонт  крылец-—3шт,  ул. Красная д. 26—2шт, ул, Красноармейская  д.17-1шт,

22.Ремонт дерев. пола-5,4м2,ул.Мглинская д.17-0,235м2, ул.Октябрьская д.25-1,9м2, ул.Красноармейская д.4-3,3м2,

23. .Ремонт цементных полов – 14,8 м2, ул.Новая д.1 -3,7м2, ул, Ленина д.61-9,1м2, ул, Вокзальная д.46-2м2

24.. Ремонт  дер. поручня   -   36 м, ул.Новая д.1—36м.п,

25. Ремонт отмостки – 54,3  м2, ул.Октябрьская д.25 -8,5м2, ул. Фрунзе д.20-9,6м2, ул,Красная д.26-31,4м2, ул,Ленина д.61-4,8м2.

26. Ремонт цем. стяжки козырьков» -2,2 м2, ул, Октябрьская д.25-1,1м2, 6 кв-л д.4-1,1м2.

27.  Ремонт балконов - 1шт-- 6 кв-л  д.4

2. Сантехнические  работы:

2.1. Центральное  отопление:

1.Смена вентилей  Д=20мм  - 20 шт.

2.Смена  труб  Д= 57мм —24м, ул. Мглинская д.21

3.Смена радиаторов –1шт – ул.Пионерская д.25а

2.2. Горячее  водоснабжение:

1. Ревизия ЗРА согласно графика подготовки к зиме.

2.3. Холодное  водоснабжение:

1. Установка счетчика хол. .воды  -ул.Мглинская д.17

2. Ремонт вентилей в подвале –50шт.

3. Смена труб  Д=50 –15м – ул.Пионерская д.27

4. Смена кранов « Маевского»-8шт- ул.белорусская д.74 ( тех. подполье)

5. Смена сгонов -5шт. Д=25мм-  6 кв-л д.4

6. Смена труб  водопровода- Д=25мм-4м – ул.Лесная д.4а

7.  ремонт задвижек  --20шт. –по всем домам.

2.5. Ревизия  запорно—регулировочной  арматуры  согласно графика подготовки к зиме.

3. Электрооборудование жилых домов :

1.Ремонт  силовых  щитов—80шт. 6 кв-л д.4, ул,Белорусская д.74,  ул.Красноармейская д.7,9,17,19.ул, Пионерская д.25д,

2.Смена  проводки – 58 м , ул. Мглинская д.17м  - 33м, ул, Лесная д. 13 -15м, ул.Октябрьская д.23-10м

3.Смена  автоматов – выключателей – 30шт.

4.Ремонт освещения в подвалах, подъездах–ул,Пионерская д.27,ул,Красноармейская д.19, ул. Новая д.1,ул.Октябрьская д.23, ул.Вокзальная д.50а,1 МКР д.12, ул.Вокзальная д.64,ул.Красноармейская д.18б, ул.Красная д.1

Согласно  ФЗ № 261 от 27.07.2010г. выполнялись  работы :

5.Установка  общих счетчиков по электрической энергии — 9шт Октябрьская д.11,27, Пионерская д.27,25б, 27б, Вокзальная  д.46а, Лесная д.7,Вокзальная  д.50а,Красноармейская д.8,

.Завезли  в песочницы  песок. Завезли  на  цветочные  клумбы   землю.  Произвели дезинфекцию подвалов –1 МКР д.13

В целях функционирования управляющей компании по управлению многоквартирными домами разработана муниципальная программа «капитальный ремонт многоквартирных домов Суражского городского поселения на 2008-2012гг.» утвержденная решением совета народных депутатов г. Суража от 27 февраля 2008 г. № 127.

В 2013г. году в соответствии с Федеральным законом «О фонде соответствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» №185-ФЗ от 21 июля 2007 года и согласно договору подряда между управляющей компанией – ООО «Жилсервис» и ООО «Стройкомплекс» выполняется   капитальный ремонт  по адресу:1МКР д.13.Всегоотремонтировано--31дом..В отремонтированных многоквартирных жилых домах установлены  общедомовые  приборы учета

тепла, холодной и  горячей воды.

Службой санитарной очистки производится подметание территорий  многоквартирных домов, уборка и выкашивание газонов и контейнерных площадок.

Приватизировано:74346,8м2. Осталось приватизировать  всего по жилому фонду  —2 679,8м2, 48 квартир, 20 комнат в общежитии.

Директор ООО «Жилсервис»                                    В.М. Дубинин